## Slide 1: Spektrometria mas – podstawy i zastosowania
Remigiusz Bąchor

## Slide 2: SPEKTROMETRIA MAS - LITERATURA

## Slide 3: Cele kursu
Poznanie zasad działania spektrometrii mas (MS)
Zrozumienie procesów jonizacji i fragmentacji
Omówienie rodzajów spektrometrów i ich możliwości
Nauka interpretacji widm masowych
Poznanie zastosowań MS w analizie związków organicznych
Ćwiczenia praktyczne z wykonywaniem analiz

## Slide 4: CZYM JEST SPEKTROMETRIA MAS?
SPEKTROMETRIA MAS (ANG. MASS SPECTROMETRY, MS)
METODA ANALITYCZNA UMOŻLIWIAJĄCA IDENTYFIKACJĘ ZJONIZOWANYCH SUBSTANCJI, PRZEZ OKREŚLENIE WARTOŚCI STOSUNKU MASY DO ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO (m/z) DANEGO JONU
m/z
IDEA SPEKTROMETRII MAS
JONIZACJA PRÓBKI (METODA JONIZACJI)
ROZDZIAŁ JONÓW W ZALEŻNOŚCI STOSUNKU m/z
REJESTRACJA WIDMA MASOWEGO

## Slide 5: CO TO JEST SPEKTROMETRIA MAS?
m/z
Int.
UKŁAD
WPROWADZANIA
PRÓBKI
ŹRÓDŁO
JONÓW
ANALIZATOR
DETEKTOR
REJESTRATOR

## Slide 6: ANALIZA METODĄ SPEKTROMETRII MAS
JONY NIEPARZYSTOELEKTRONOWE
+.
KATIONORODNIK
-.
ANIONORODNIK
M+•
M-•
JONY MOLEKULARNE – JON POWSTAŁY PO WYBICIU ELEKTRONU Z ORBITALU WALENCYJNEGO CZĄSTECZKI. JEGO MASA RÓŻNI SIĘ OD MASY BADANEJ CZĄSTECZKI O MASĘ WYBITEGO ELEKTRONU

## Slide 7: Techniki jonizacji – przegląd
• EI (Electron Ionization): bombardowanie elektronami, klasyczna metoda dla związków lotnych
• CI (Chemical Ionization): łagodniejsza, mniej fragmentacji
• ESI (Electrospray Ionization): jonizacja elektrosprejem – dla roztworów i biomolekuł
• MALDI: jonizacja wspomagana matrycą – dla dużych cząsteczek (np. białek)
• APCI, DESI, DART – nowoczesne metody jonizacji w analizie środowiskowej i biologicznej

## Slide 8: ANALIZA METODĄ SPEKTROMETRII MAS
JONY PARZYSTOELEKTRONOWE
H+
Na+
+
-
Cl-
[M+H]+
[M+Na]+
[M+Cl]-
M+
M-
JONY PARZYSTOELEKTRONOWE SĄ ZWYKLE BARDZIEJ STABILNE
NIŻ JONY NIEPARZYSTOELEKTRONOWE
JONY PSEUDOMOLEKULARNE

## Slide 9
JONIZACJA POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM
ZJONIZOWANA CIECZ
STOŻEK
TYLORA
GORĄCA
KAPILARA
~ - 50V
KAPILARA
WYPROWADZAJĄCA
~ +1.5 kV
STRUMIEŃ
AZOTU
ROZPAD KROPLI
(eksplozja coulombowska)
TWORZENIE
GAZOWYCH JONÓW
MECHANIZM DESORPCJI JONU (IEM – ION EVAPORATION MECHANISM). JONY ZWIĄZKÓW MAŁOCZĄSTECZKOWYCH
MECHANIZM POZOSTAŁOŚCI ŁADUNKU
(CRM – CHARGE RESIDUE MODEL). DUŻE, WIELOKROTNIE NAŁADOWANE JONY
ESI – electrospray ionization
Jonizacja przez elektrorozpraszanie

## Slide 10: Fragmentacja jonów w spektrometrii mas
Widmo masowe chlorobenzenu.
Proszę podać wzory sumaryczne kationów odpowiadających kolejnym pikom. Jeśli w jonie występuje chlor, podaj jego liczbę masową. Wyjaśnij, dlaczego dwa piki molekularne znacznie różnią się pod względem wysokości.

## Slide 11: Fragmentacja jonów w spektrometrii mas
112,6
Średnia masa cząsteczkowa
DWA IZOTOPY CHLORU OBECNE W PRZYRODZIE
m/z 77 – brak atomu chloru
Wzór sumaryczny C6H5+

## Slide 12: Interpretacja widm masowych
• Krok 1: identyfikacja piku molekularnego lub speudomolekularnego
• Krok 2: analiza rozkładu izotopowego (np. Cl, Br dają charakterystyczne piki)
• Krok 3: interpretacja fragmentów – ścieżki rozpadu
• Krok 4: potwierdzenie struktury na podstawie wzorów fragmentacji

## Slide 13: Rodzaje analizatorów mas
• Kwadrupolowy (Q): szybki, szeroko stosowany
• TOF (Time-of-Flight): wysoka rozdzielczość, szeroki zakres mas
• Ion Trap: możliwość wielokrotnej fragmentacji (MSⁿ)
• Orbitrap, FT-ICR: bardzo wysoka dokładność masy (ppm)
• Układy hybrydowe: Q-TOF, Q-Orbitrap

## Slide 14: Sprzężenie z chromatografią (GC-MS, LC-MS)
• GC-MS – dla związków lotnych i termicznie stabilnych
• LC-MS – dla związków nielotnych i biomolekuł
• Chromatografia rozdziela składniki mieszaniny przed analizą MS
• Umożliwia identyfikację składników w próbkach złożonych

## Slide 15: Zastosowanie spektrometrii mas
• Identyfikacja nieznanych związków organicznych
• Analiza produktów reakcji chemicznych
• Kontrola jakości i czystości substancji
• Analiza farmaceutyczna, metabolomika, proteomika
• Badania środowiskowe (zanieczyszczenia, pestycydy)

## Slide 16: Zajęcia praktyczne przy spektrometrze masowym
• Zapoznanie z budową i obsługą aparatu
• Przygotowanie próbek (roztwory, lotne substancje)
• Wykonanie pomiarów ESI-MS
• Analiza widm
• Identyfikacja związków
• Zasady bezpieczeństwa

## Slide 17: Podsumowanie kursu
• Spektrometria mas to jedna z najdokładniejszych metod analizy chemicznej
• Umożliwia identyfikację, określenie struktury i czystości związków
• Połączenie wiedzy teoretycznej i praktyki pozwala na samodzielne wykorzystanie MS
• Kurs kończy się interpretacją rzeczywistych widm uzyskanych podczas zajęć

## Slide 18: Spektrometria mas – podstawy i zastosowania
Remigiusz Bąchor